## Slide 1: ИТОГИ КОНТРОЛЬНОЙ (НАДЗОРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2023 ГОД. ИТОГИ ПРОХОЖДЕНИЯ ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО ПЕРИОДА 2023-2024 ГГ. СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА ДОКЛАДЧИК: Леонтьев Сергей Сергеевич

## Slide 2: ПОДНАДЗОРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ (дифференциация по категориям риска)
Особенности отнесения организаций владельцев объектов энергетики, энергопринимающих устройств к категориям риска | Категория риска |  |  |  | 
 | Высокая | Значительная | Средняя | Умеренная | Низкая
Электрические станции | 1 | 2 |  | 1 | 
Объекты электросетевого хозяйства | 5 |  | 1 | 2 | 
Электроустановки потребителей | 1 | 29 | 20 | 105 | 658
Теплоснабжающие организации |  | 3 | 9 | 1 | 5
Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике |  |  | 1 |  | 
ИТОГО | 7 | 34 | 30 | 109 | 663
 | 843 |  |  |  | 
Chart: 
| Высокая категория риска | Значительная категория риска | Средняя категория риска | Умеренная категория риска | Низкая категория риска
Ряд 1 | 7 | 34 | 30 | 109 | 663

## Slide 3: ПОКАЗАТЕЛИ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
N п\п | Показатели надзорной деятельности | 12 месяцев 2023 года |  | 
 |  | Энерго безопасность | Тепло безопасность | Итого
1 | Количество проверок | 29 | 103 | 132
1.1 | Плановые проверки | 2 | 0 | 2
1.2 | Внеплановые проверки из них: | 27 | 103 | 130
1.2.1 | по обращениям граждан | 4 | 0 | 4
1.2.1 | по поручению ОИГВ | 0 | 0 | 0
1.2.2 | по исполнению предписаний | 0 | 0 | 0
1.2.3 | оценка ОЗП | 0 | 103 | 103
1.2.4 | Проверки с прокуратурой | 23 | 0 | 23
2 | Выявлено нарушений | 3391 | 563 | 3954
3 | Сумма наложенных штрафов | 464 | 0 | 464

## Slide 4: Основные нарушения, выявленные в ходе контрольно-надзорных мероприятий в рамках федерального государственного энергетического надзора в сфере электроэнергетики
- не обеспечивается при содержании просек вырубка или обрезка крон деревьев (лесных насаждений), произрастающих на просеке в границах охранных зон ВЛ-10кВ;
- не производится техническое обслуживание и ремонт ВЛ и КТП;
- имеются нарушения порядка ведения технической документации;
- не проводится модернизация оборудования участков ВЛ и КТП;
- не выполняются работы при техническом обслуживании ВЛ-0,4кВ (имеются сколы бетона, превышающие допустимую величину, не проводится замена деревянных опор, имеющих загнивание превышающее допустимую величину);
- имеются нарушения установленного порядка работы с персоналом.

## Slide 5: Показатели работы по профилактике нарушений обязательных требований
N п\п | Вид профилактического мероприятия | Общее количество
2 | Предостережения | 14
3 | Информирование | 708
4 | Совещания с поднадзорными предприятиями | 7
5 | Консультирование | 25

## Slide 6
Аварийность и травматизм (2019-2023 гг)
Chart: Смертельный травматизм
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г.
Смертельный травматизм | 1 | 0 | 2 | 0 | 0
Chart: 
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г.
Количество аварий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
За 12 месяцев 2023 года: Аварий на поднадзорных объектах энергетики не зарегистрировано.
Несчастных случая со смертельным исходом не зарегистрировано

## Slide 7: РАБОТА ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ
Chart: 
| Тепловые энергоустановки | Электроустановки | Электролаборатории
Столбец1 | 60 | 43 | 20
Электроустановки
Тепловые энергоустановки
Электролаборатории
Показатели деятельности по обращениям заявителя | 12 мес. 2023 года
Регистрация уведомлений о готовности на ввод в эксплуатацию электроустановок | 14
Выдача разрешений на допуск в эксплуатацию объектов энергетики | 156

## Slide 8: согласовании границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства
Отказано
Согласовано
Chart: 
| Отказано | Согласовано
Столбец1 | 94 | 547
Показатели деятельности по обращениям заявителя | 12 мес. 2023 года
Рассмотрено заявлений о согласовании границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства | 785

## Slide 9: проверка знаний норм и правил работы в электро- и теплоустановках
Chart: 
Не прошли проверку знаний
Прошли проверку знаний
Chart: 
| Не сдано | Сдано
Столбец1 | 298 | 2038
Показатели деятельности по проверке знаний | 12 мес. 2023 года
Обработано заявок | 3207
Выдано предостережений в случае не сдачи проверки знаний | 10

## Slide 10: Итоги прохождения осеннее-зимнего периода 2023-2024 гг
Новгородская область | 
Муниципальных образований | 30
Получили паспорт готовности | 29
Отказано в получении паспорта | 1
Выдано Актов готовности | 30
МО не получившие паспорт | Угловское городское поселение

## Slide 11: Основные нарушения требований по готовности в отношении муниципальных образований
Неготовность теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций к работе в отопительный период.
2. Отсутствие паспортов готовности к отопительному периоду у социально-значимых потребителей тепловой энергии.
3. Невыполнение муниципальными образованиями требований по готовности к отопительному периоду (отсутствие разработанной системы мониторинга состояния системы теплоснабжения; отсутствие механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения).

## Slide 12: Основные нарушения требований по готовности в отношении теплоснабжающих (теплосетевых) организаций
1. Не выполнение запланированных ремонтов оборудования котельных, тепловых сетей, а также зданий и сооружений котельных.
2. Не проведение в полном объёме режимно-наладочных испытаний основного и вспомогательного оборудования объектов теплоснабжения.
3. Отсутствие защиты систем теплопотребления.
4. Отсутствие паспортов основного оборудования, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.
5. на отдельных участках тепловой сети нарушена изоляция трубопроводов, отсутствует изоляция на теплообменниках с температурой нагрева выше 45 °С.

## Slide 13: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ